## Slide 1
PAPEL GRADO MÉDICO PLANO
Importador: DinMed S.A.S
Fabricante: Yipak
Registro Sanitario: 2025DM-0031046
Fecha de vencimiento del registro sanitario: 05/08/2035
Clasificación de riesgo: I
Vida útil: 5 años
Material: Papel grado médico y polímero
Presentación: Rollo X 200 metros
Normas internacionales: ISO 11607-1 / EN 868-2, 3, 5 / ISO 11140-1 / ISO 9001 / ISO 13485
Características:
El rollo plano de papel grado médico para esterilización con termosellado es una solución versátil y confiable para el empaque de dispositivos médicos, diseñada para su uso en procesos de esterilización por vapor, óxido de etileno y formaldehído.
Fabricado con papel grado médico y film plástico transparente, este sistema permite una adecuada penetración del agente esterilizante y garantiza una barrera efectiva contra microorganismos, protegiendo los dispositivos desde el proceso de esterilización hasta su uso final.
Su diseño asegura un desempeño óptimo en entornos clínicos, contribuyendo al mantenimiento de la esterilidad y facilitando una manipulación segura del material.
Alta barrera microbiana, que asegura la protección del contenido estéril.
Excelente resistencia mecánica, disminuyendo el riesgo de roturas o desgarros durante su uso.
Óptima capacidad de termosellado, logrando sellos uniformes, seguros y confiables.
Compatibilidad con múltiples métodos de esterilización (vapor, oxido de etileno y formaldehído).
Material químicamente estable, que no reacciona con los agentes esterilizantes.
Permite un almacenamiento aséptico seguro bajo condiciones controladas.

## Slide 2
Propiedades:
Material: Papel grado médico / film plástico.
Gramaje: 60 g/m².
PAPEL GRADO MÉDICO PLANO
Viraje del indicador: El cambio de color en el indicador químico tipo 1, señala que este fue expuesto al proceso de esterilización, sin embargo, no mide parámetros específicos del ciclo de esterilización.
Vapor: Azul  Negro
Óxido de etileno: Rosado  Amarillo
Formaldehído: Rojo Verde
Modo de uso:
1. Preparación:
- Limpiar, desinfectar y secar completamente los dispositivos.
- Seleccione el tamaño adecuado de papel para el dispositivo a empacar, evite la tensión.
- El margen recomendado para cortar el papel es de 2.5 – 3 cm para sellado.
- Realizar inspección para garantizar el correcto empaque e integridad del papel.
2. Carga del material:
- No sobrecargar.
- Proteger las puntas.
- Si se usa doble empaque debe ser papel con papel.
3. Sellado:
Sellar con termoselladora con los parámetros recomendados:
- Temperatura 180°C – 200°C.
4. Post-esterilización:
Dejar enfriar.
Verificar: Integridad del empaque, cambio de indicador y sellado intacto.

## Slide 3
Condiciones de almacenamiento:
Temperatura en un rango de 10-30°C.
Humedad relativa entre 30-70 %.
Almacenarse protegido de exposición a la luz solar e iluminación artificial.
Este producto al igual que todos los indicadores químicos, debe almacenarse alejado de agentes esterilizantes.
Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.
El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.
Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento, la permeabilidad del papel a los agentes esterilizantes, alterar el color final de los indicadores químicos y la efectividad de la barrera estéril que proporciona.
No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.
No reusar el producto por ningún motivo.
PAPEL GRADO MÉDICO PLANO
Medidas:
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN
32001YFSR-050 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 50 mm * 200 m
32001YFSR-075 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 75 mm * 200 m
32001YFSR-100 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 100 mm * 200 m
32001YFSR-150 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 150 mm * 200 m
32001YFSR-200 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 200 mm * 200 m
32001YFSR-250 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 250 mm * 200 m
32001YFSR-300 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 300 mm * 200 m
32001YFSR-400 | ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PLANO 400 mm * 200 m